#include <AccelStepper.h>

#define HALFSTEP 4

//motor derecha

#define motorPin1 4 //pin IN1 del driver ULN2003

#define motorPin2 5 // pin IN2 del driver ULN2003

#define motorPin3 6 // pin IN3 del driver ULN2003

#define motorPin4 7 // pin IN4 del driver ULN2003

//motor izquierda

#define motorPin5 8 // pin IN1 del driver ULN2003

#define motorPin6 9 // pin IN2 del driver ULN2003

#define motorPin7 10 //pin IN3 del driver ULN2003

#define motorPin8 11 //pin IN4 del driver ULN2003

// Define dos objetos de motor paso a paso

AccelStepper stepper1 (HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);

AccelStepper stepper2 (HALFSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);

//PARAMETROS MATRIZ

char matriz [30];

int i = 0; //contador

//asignación de pines de entrada a los pulsadores

int Pizquierda=A5; Pulsador giro izquierda

int Padelante=A4;

int Pderecha=A2;

int Patras=A1;

int Pborra=A0;

int Pactiva=A3;

void setup () {

Serial.begin(9600);

stepper1. setSpeed ( 600 );

stepper1. setAcceleration ( 200 );//con aceleraciones superiores la rueda se atranca

stepper1. setMaxSpeed ( 1000 );

stepper2. setSpeed (600 );

stepper2. setAcceleration ( 200 );

stepper2. setMaxSpeed ( 1000 );

// PULSADORES

pinMode(Pizquierda,INPUT);

pinMode(Padelante,INPUT);

pinMode(Pderecha,INPUT);

pinMode(Patras,INPUT);

pinMode(Pborra,INPUT);

pinMode(Pactiva,INPUT);

}

void loop ()

{

//bucle matriz

Serial.print("i=");

Serial.println(i);

Serial.print("x=");

Serial.println(matriz[i]); // a efectos de visualización en el monitor serie

if ( digitalRead(Padelante)==HIGH )//pulsador para avanzar

{

i=i+1;              //cuenta los tramos que avanza

matriz[i]='A';     //matriz que almacena el numero de veces que avanza

delay(500);         //retraso para introducir pulsos

}

if ( digitalRead(Pizquierda)==HIGH )//pulsador para retroceder

{

i=i+1;

matriz[i]='I';

delay(500);

}

if ( digitalRead(Patras)==HIGH )//pulsador para retroceder

{

i=i+1;

matriz[i]='R';

delay(500);

}

if ( digitalRead(Pderecha)==HIGH )//pulsador para giro derecha

{

i=i+1;

matriz[i]='D';

delay(500);

}

//bucle activa el movimiento

if ( digitalRead(Pactiva)==HIGH) //pulsador para activar el movimiento

{

for (int i=0;i<2;i++)      //ciclo de conteo de los pulsos introducidos

{

switch(matriz[i])   // lee el valor de cada celda de la matríz o y lo envia al caso  					correspondiente

{

case 'A'://avanza

ADelante();

break;

case 'I':

IZquierda();

break;

case 'D':

DErecha();

break;

case 'R':

ATras();

break;

}

matriz[i]=0;

i=0;

}

}

stepper1.run ();

stepper2.run ();

}

// funciones

void  ADelante ()

{

if (stepper1.distanceToGo()==0)

{

stepper1. move( 2048 );

stepper2. move(- 2048 );

}

}

void  IZquierda ()

{

if (stepper1.distanceToGo()==0)

{

stepper1. move (500 );

stepper2. move (500 );

}

}

void  ATras ()

{

if (stepper1.distanceToGo()==0)

{

stepper1. move ( -2048 );

stepper2. move ( 2048);

}

}

void  DErecha ()

{

if (stepper1.distanceToGo()==0)

{

stepper1. move ( -500 );

stepper2. move (- 500);

}

}