Souliss rc

soluliss rc è un progetto di domotica, che permette di controllare delle prese elettriche telecomandate commerciali, ad una distanza di circa 10-20m  attraverso arduino e l'app souliss domotica e un piccolo trasmettitore a 433mhz.

Potrete accendere luci o altri utilizzatori fino a circa 1000w per canale senza apportare modifiche all'impianto elettrico, utilizzando pochi componenti  economici.

Nel  tutorial parte 1 si  potrà facilmente iniziare subito a controllare 2 prese telecomandate avendo un minimo di conoscenza di arduino.

Nel tutorial parte 2  si analizzerà l'integrazione tra souliss e rc-switch. fornire le informazioni per poter ulteriormente espandere il progetto, fino a 12 prese con controllo indipendente, poter controllare prese telecomandate e/o ricevitori (es. apricancello) con codifica differente.

tutorial parte 1

Lista della spesa composta da alcuni componenti necessari, mentre altri sono opzionali

materiale

arduino (es. arduino uno)

scheda connessione lan  (es. Ethernet shield w5100)

trasmettitore am 433 Mhz (es. FS1000A)

2 prese telecomandate con telecomando, selettore rotativo del canale vedi foto ( è possibile utilizzare anche altri sistemi di codifica sostituendo la stringa in Rc-switch)

alimentatore arduino

cavo usb

3 cavetti collegamento

breadboard

acess point/router con

cavo lan

cavo usb

software

libbreria Souliss (Souliss_ex02_FiatLux_eth1_Rc)

libbreria Rc-switch

app souliss domotica (play store)

materiale opzionale per controllo locale

breadboard

2 pulsanti n.o.

1 led verde

1 led rosso

2 resistenze 10K Ω

2 resistenze 220 Ω

10 cavetti  di collegamento vari colori

Prese telecomandate

Prepariamo le due prese telecomandate e con. Selezionate quella che chiameremo RC1 con selettore rotativo su A1, mentre l'altra che chiameremo RC2 selezioniamo  A2 . Una volta collegate alla corrente testatele con il telecomando originale (selezionando canale A)  per controllare che rispondano correttamente.

Breadboard trasmettitore

Il trasmettitore am 433mhz presenta 3 pin e un contatto a saldare  per antenna

VCC  al pin 5 v di arduino (si può alimentare fino a 12v per aumentarne la portata usando un alimentatore )

GND negativo  collegare al pin GND di arduino

ATAD ingresso dati da collegare al pin 7

ANT (si può saldare uno in piccolo filo isolato di 17,3 cm per aumentare la portata)

Breadboard pulsanti led   (opzionale)

pulsante 1 pin 2 di arduino  (configurazione pull-down )

pulsante 2 pin 3 di arduino(configurazione pull-down )

led 1(verde) pin 8 di arduino (con resistenza per limitare la corrente  )

led 2 (rosso) pin 9 di arduino(con resistenza per limitare la corrente  )

Cavo lan

Connettere la scheda ethernet shield arduino ( in foto la ethernet shield w5100)  a acess point o router connesso ad internet.

Ora passiamo alla parte software

Caricate le libbrerie souliss e rc-switch nelle libbrerie arduino

Ricordate di seguire le indicazioni per settare il file QuickCfg.h ( souliss/conf/Quickfg.h) con la vostra configurazione hardware, prima di caricare il vostro sketch

Caricate su arduino il file Souliss_ex02_FiatLux_eth1_Rc (souliss/examples)

e sullo smartphone o tablet la app souliss domotica scaricandolo dal play store.

Dopo aver preso confidenza con la app ed averla impostata per la vostra rete locale (usando la funzione opzioni), premete il pulsante "manuale"poi  "nodo" ora potrete con i pulsanto on e off controllare le vostre prese.....

se avete realizzato anche la breadboard pulsanti e led

creare questa breadboard vi permetterà di controllare le prese localmente e verificarne lo stato di accensione o spegnimento.

inizamo a premere il tasto 1 della breadboard si accenderà il led verde e la presa Rc1

premiamo il tasto 2 si accenderà il led rosso e la presa Rc2

ripremiamo il tasto 1 il led si spegnerà così come la presa Rc1 stessa cosa per il tasto 2.

Verificato che tutto funziona, potremo passare ad usare la app souliss sul nostro tablet o smartphone.

Premendo il pulsante di accensione o spegnimento  sulla breadboard anche sull'applicazione souliss domotica vedremo aggiornare lo stato di accensione o spegnimento, naturalmente la stessa cosa accadrà anche dai pulsanti presenti nella app.

Note

il telecomado originale delle prese continua a funzionare, ma ogni 2 minuti circa le prese si riallineeranno con lo stato impostato da soluliss

buon divertimento.

La distanza utile senza antenna è di circa 10 m,  se si vuole incrementare la distanza di copertura del segnale, si potrà saldare un  piccolo cavetto isolato di 17,3 cm al contatto ANT del trasmettitore 433mhz . Si può ulteriormente aumentare la distanza utile alimentando il trasmettitore 433 mhz con un alimentatore a 12 v (scollegandolo dalla alimentazione fornita da arduino).

Un ringraziamento al team Souliss, Dario Di Maio, team Rc-switch ( per avere creato la libbreria con licenza GNU )

www.suoliss.net

rc-switch

il tutorial 2 verrà pubblicato a breve

un saluto a tutti Christian